Открытое Акционерное Общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОРНОЕ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВИОГЕМ

О КОМПАНИИ

ВИОГЕМ в составе научно-исследовательского и проектно-изыскательского института, строительно-монтажного управления и опытного завода был создан в 1959 году для комплексного решения проблем, связанных с освоением месторождений полезных ископаемых в сложных гидрогеологических условиях, защиты промышленных площадок, жилмассивов и сооружений специального назначения от подземных вод. Специализированное горное строительно-технологическое управление ВИОГЕМ как хозяйствующий субъект существует с декабря 1991 года, как акционерное общество открытого типа (ныне – открытое акционерное общество) – с июня 1994 года. Являясь одной из ведущих организаций в стране, ОАО «СГСТУ ВИОГЕМ» занимается следующими проблемами: защита объектов, застроенных территорий и промплощадок от подтопления грунтовыми водами способом лучевого дренажа с минимальным отчуждением земли под строительство; закрепление грунтов оснований строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений, усиление существующих фундаментов и сооружение новых фундаментов повышенной несущей способности; бестраншейная прокладка коммуникаций в условиях плотной застройки и обводненности грунтов, в т.ч. методом прокола; осушение подземных выработок, шахт, карьеров и котлованов; обеспечение устойчивости оползневых массивов и бортов горных выработок, специальные методы водоподавления при строительстве и эксплуатации подземных сооружений (коллекторы, галереи, тоннели и др.); сооружение объектов методом «стена в грунте», в том числе несущих стен и конструкций, а также противофильтрационных экранов при гидроизоляции экологически опасных объектов; водоснабжение из подземных источников; бурение скважин специального назначения различной пространственной ориентации; защита подземных вод, поверхностных водоемов и рек от загрязнений промстоками, фильтрующимися со стороны промплощадок металлургических заводов, горно-обогатительных комбинатов железо-, угле-, золото-, алмазодобывающих и других добывающих и перерабатывающих предприятий и производств. Особую опасность (с точки зрения загрязнения окружающей природной среды) представляют собой технологические процессы, связанные с обогащением и хранением сырья и отходов производства, подвергшихся химической обработке. В последние годы предприятие занимается также решением проблем, связанных с локализацией и утилизацией загрязненных нефтепродуктами подземных вод с возможностью последующей переработки данных нефтепродуктов. Достоинством технологий, применяемых ВИОГЕМом, является возможность производства работ на территориях с интенсивной застройкой и насыщенностью инженерными сетями без нарушения их функционирования, сжатые сроки выполнения работ и относительно невысокая стоимость – на 20…30% ниже стоимости при применении других способов. Высокая эффективность и надежность решений подтверждены многолетним опытом эксплуатации построенных объектов в ряде городов России (Москва, Саратов, Тюмень, Астрахань), Украины (Донецк), Казахстана. ВИОГЕМ проводил работы на таких объектах как Лебединский, Михайловский, Стойленский, Ингулецкий, Центральный, Северный, Соколово-Сарбайский ГОКи, Яковлевский рудник, Новолипецкий металлургический комбинат, «Саратовнефтепродукт», АК «Алроса», «КАМАЗ», объекты культурно-бытового назначения и др. Инженерный состав фирмы состоит из проектировщиков, конструкторов, технологов производства специального оборудования и горных мастеров, среди которых есть засл. изобретатель РФ, доктор технических наук и ряд кандидатов технических наук. Проектировщики Фирмы имеют большой опыт проектирования сложных гидротехнических сооружений, горных производств и объектов, бестраншейной прокладки коммуникаций, сложных дренажных комплексов, систем укрепления оснований зданий и сооружений. В Фирме создано 10 бригад горных мастеров, имеющих опыт выполнения специальных работ в сложных условиях. На опытно-экспериментальном заводе Фирмы созданы участки производства и ремонта специальных видов технологического оборудования. В офисных помещениях Фирмы создана компьютерная сеть на 20 рабочих мест, компьютеры оснащены программным обеспечением, позволяющим решать проектно-технологические задачи по направлениям деятельности Фирмы. Имеется необходимое оборудование для выпуска проектно-сметной документации, копировальная и оргтехника. ОАО «СГСТУ ВИОГЕМ» является членом Союза Подземных Строителей и Российского Общества по внедрению Бестраншейных Технологий. ОАО «СГСТУ ВИОГЕМ» имеет следующие лицензии: Лицензию на право осуществления деятельности по строительству горных производств и объектов. Лицензию на производство маркшейдерских работ. Лицензию на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. За последнее время СГСТУ ВИОГЕМ приняло участие в следующих выставках: 5-Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА "ЭКОЛОГИЯ-2003" 16-19 сентября 2003 года г. ЧЕЛЯБИНСК 18 - 21 ноября 2003 года в г. КЕМЕРОВО. ИНТЕХВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ТЕХНОЛОГИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» ЭКОТЕК ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (Диплом) 5-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЧИСТАЯ ВОДА» В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА «ВЕЛИКИЕ РЕКИ»; 20 – 22 мая 2003 года г. Н.НОВГОРОД 4-Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ДОРОЖНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 23 – 25 июля 2003 года г. ТВЕРЬ. (Диплом) 2-Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «СРЕДА ОБИТАНИЯ. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 2003» 16 – 18 апреля 2003 года г. ТОМСК (Диплом) 4-Я ВЫСТАВКА-СЕМИНАР «БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ» 18 – 19 сентября 2003 года г. МОСКВА СИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ «ПРОМТЕХЭКСПО» 23 - 26 марта 2004 г.Омск (Диплом)

ТЕХНОЛОГИИ

СТЕНА В ГРУНТЕ

Сооружение «стены в грунте» барражными машинами непрерывного действия. Барражные машины непрерывного действия (БМ-0,5/50-2М; БМ-0,5/50-3МЭ) применяются при разработке траншей прямолинейных участков противофильтрационного экрана (ПФЭ) или несущей стены в грунте (НСГ) значительной протяженности с глубиной заложения от 20 до 30 м. Диапазон геологических условий для машин такого типа ограничен однородными, без крупных каменистых включений, разрезами, представленными породами с пределом прочности на сжатие до 40 МПа. В этих условиях применимы два варианта технологии разработки траншеи. При разработке траншей глубиной до 20÷30 м рациональна технология с использованием инвентарных разделительных элементов. Подготовка барражной машины непрерывного действия к работе начинается с проходки монтажной скважины, свободное сечение которой должно быть не менее 0,5 х 1,2 м. Такая скважина, на 0,5÷1,0 м превышающая проектную глубину траншеи, может быть разработана с помощью специального бурового оборудования. В комплексе с барражными машинами непрерывного действия на ряде объектов для этой цели при глубине до 30 м использовались созданные в СГСТУ ВИОГЕМ машины цикличного действия БМ-30/0,5-3Ш с погружным рабочим органом бурового типа. В монтажной скважине размещается рабочий орган машины БМ-0,5/50-3МЭ, смонтированный на ее платформе. После запуска машины начинается проходка непрерывной траншеи требуемой глубины под защитой глинистого раствора. Разрушенная порода, извлекаемая эрлифтом в виде пульпы, поступает либо на очистную установку, либо в отстойник. Очищенный от породы, отстоявшийся глинистый раствор возвращается в траншею. По мере продвижения барражной машины с образованием траншеи ведется подготовка уже разработанных участков к заполнению либо противофильтрационным материалом (ПФЭ), либо конструкционным материалом (НСГ). Для этого участок изолируется от полости остальной траншеи с помощью инвентарных разделительных элементов. Металлический разделительный элемент с поперечным сечением, позволяющим ему перекрывать траншею, погружается под своим весом или с помощью вибропогружателя до надежного контакта с дном траншеи. Верхняя выступающая над поверхностью часть разделителя фиксируется растяжками либо специальным кондуктором. Ограниченный таким образом с двух сторон разделителями или разделителем и целиком породы участок траншеи подвергается при необходимости дополнительной очистке, после чего заполняется требуемым материалом. Ограничение области применения подобной технологии глубиной 25÷30 м объясняется значительными трудностями, возникающими при погружении инвентарных разделительных элементов на большие глубины и при последующем их извлечении. Существует также вариант технологии без применения разделительных элементов; в этом случае проходка траншеи также ведется непрерывно, и с некоторым отступлением от барражной машины выполняется непрерывное же заполнение траншеи с углом естественного откоса материала – заполнителя. Применение такой технологии ограничивается физико-механическими свойствами заполнителя и наиболее целесообразно при использовании в качестве заполнителя жестких конструктивных элементов (например, ж/б – конструкций), либо при значительной – более 30 м – глубине «стены в грунте». Для сооружения «стены в грунте» (ПФЭ) глубиной более 30 м разработана и в настоящее время близка к реализации технология, сочетающая непрерывный и цикличный способы проходки траншей. По данной технологии барражная машина непрерывного действия комплектуется двумя рабочими органами и дополнительной технологической оснасткой, в частности, двумя опорными рамами. Технологическая схема сооружения противофильтрационного экрана значительной протяженности. Сооружение «стены в грунте» барражными машинами цикличного действия. Область применения барражной машины цикличного действия конструкции ВИОГЕМ (БМ-30/0,5-3Ш) - разработка как прямолинейных в плане, так и имеющих достаточно сложную конфигурацию траншей шириной 0,5 м, в том числе замкнутых, глубиной до 50 м и преимущественно длиной не более 150 п.м. БМ-30/0,5-3Ш включает навеску трехшпиндельного погружного электробура на серийное базовое оборудование – кран, экскаватор или трубоукладчик (в настоящее время прорабатывается вариант специального базового оборудования, что повысит эффективность работы машины). Диапазон геологических условий включает широкий спектр пород – от супесей и суглинков до трещиноватых гранитов с пределом прочности на сжатие до 100 МПа. Основной операцией технологии проходки траншей барражными машинами цикличного действия является поочередная разработка отдельных заходок при последовательном погружении рабочего органа бурового типа и его извлечении. При разработке частично перекрывающихся заходок с образованием сплошной полости траншеи глубиной до 30 м проблема отделения участков, подлежащих заполнению, решается посредством установки инвентарных разделительных элементов с последующим их извлечением. Инвентарные металлические разделители в траншее, имеющей в плане периодический профиль с внутренними выступами, функционируют более надежно, чем в гладкой траншее от машины непрерывного действия, так как они прижимаются к выступам, перекрывая всю полость траншеи. При использовании в качестве материала «стены в грунте» жестких конструктивных элементов разработка траншеи может вестись без применения разделителей. При разработке траншей глубиной от 30 до 50 м (в частности, под ПФЭ) применяется технология поочередной разработки участков траншеи, состоящих из нескольких заходок, с оставлением между участками целиков породы, играющих роль разделителей. После заполнения соседних участков противофильтрационным твердеющим материалом и его схватывания целик разрабатывается. Подобная технология наиболее эффективна при строительстве сложных по конфигурации ПФЭ и других заглубленных сооружений, в том числе шахтных колодцев. Технологические схемы работы барражной машины циклического действия с погружным электробуром. Сооружение «стены в грунте» с помощью серийного экскаватора. При сооружении «стены в грунте» неглубокого заложения (глубиной до 13 м и шириной 0,6 м) в качестве траншеепроходческого оборудования СГСТУ ВИОГЕМ использует серийный экскаватор, модернизированный путем удлинения рукояти стрелы. Наиболее рационально использовать в таких случаях серийные экскаваторы с объемом ковша 1,0÷1,5 м. куб. – мощность базового оборудования является достаточной для выполнения таких работ. Диапазон геологических условий, позволяющий вести разработку траншей экскаваторным способом, достаточно широк – от песков и супесей (без крупных каменистых включений) до пластичных и тугопластичных глин. Технологическая схема сооружения «стены в грунте» с применением экскаватора также может включать использование инвентарных разделительных элементов, либо проходка может вестись блочным способом, с оставлением разделительных целиков породы. Разработка траншеи, конфигурация которой в плане может быть достаточно сложной, ведется под защитой глинистого раствора. Противофильтрационные завесы Завесы глубиной до 50 м, возводимые на естественных и искусственных водоупорах, из твердеющих либо пластичных материалов-заполнителей с возможным использованием полимерных материалов, предотвращают утечки стоков из отстойников и накопителей, фильтрацию загрязненных грунтовых вод в реки и водоемы, подтапливание мест складирования (захоронения) твердой фазы экологически опасных отходов, а также подтопление грунтовыми водами горных выработок, котлованов и заглубленных в грунт сооружений.  Защита подземных и поверхностных вод от загрязнения предотвращением утечек из накопителей и локализацией очагов загрязнения грунтовых вод  Защита карьеров и шахт от подземных вод  Устройство мест складирования (захоронения) экологически опасных отходов  Защита карьеров, строительных котлованов и шахт от подземных вод Несущая стена  Специальный фундамент глубокого заложения  Свайное поле повышенной несущей способности

ЛУЧЕВОЙ ДРЕНАЖ

 Водоснабжение из подземных источников  Перехват утечек загрязнений из накопителей, отстойников, в т.ч. перехват вод загрязненных нефтепродуктами  Защита территорий и отдельных объектов от подтопления грунтовыми водами Лучевые дренажи разработаны специально для защиты от подтопления территорий с высокой плотностью застройки. Эффективны в сложных гидрогеологических условиях, где другие способы неприменимы, в том числе в слабопроницаемых грунтах и водоносных пластах малой мощности. Строительство и эксплуатация осуществляется без нарушения зданий, сооружений, коммуникаций и зеленых насаждений. Конструктивно лучевой дренаж состоит из шахтного колодца глубиной до 25 м, диаметром 4 м, сооружаемого опускным способом, из которого на требуемой глубине (возможно несколько ярусов) специально созданной ВИОГЕМом установкой проходят горизонтальные дренажные скважины длиной до 130 м диаметром 168 мм. Вода из скважины самотеком поступает к водосборнику шахтного колодца, откуда насосом откачивается в точку сброса. Насосы работают в автоматическом режиме с выводом сигналов на диспетчерский пункт. Для строительства требуется минимальная площадка (10х15м). После завершения строительства на поверхности остается типовой канализационный люк или крышка. Высокая эффективность и долговременность работы шахтно-лучевого комплекса обеспечивается благодаря площадному подземному расположению скважин, специальным технологиям и конструкции фильтра из полимерных материалов высокой прочности, обеспечивающими сохранность структуры дренируемого грунта и проницаемости прифильтровой зоны, отсутствие суффозии, коррозии и кольматации фильтра, чего, как правило, лишены традиционные способы водозабора подземных вод, тем более вертикальные скважины. Конструктивно фильтры лучевых скважин представляют собой полиэтиленовые перфорированные трубы с защитно-фильтрующим покрытием из полиэтиленовой сетки с напылением из того же материала. Размер фильтровых отверстий подбирается в зависимости от грансостава водовмещающих пород с учетом наличия в фильтрующихся водах конкретного загрязняющего вещества. Диаметр фильтра обеспечивает прием дренажной воды и, в случае необходимости, пропуск труб для промывки фильтра. Площадь осушения одним комплексом лучевого дренажа составляет 8 - 20 га. Метод эффективен при подземной застройке в обводненных грунтах, так как его применение не стесняет строительство и обеспечивает опережающее снижение уровней на любой глубине. По стабильности и долговременности работы, ремонтоспособности и простоте в эксплуатации лучевые дренажи превосходят все известные способы водозабора. Нормативный срок эксплуатации шахтного колодца 50 лет, скважин не менее 25 лет (практический срок функционирования скважин на ряде объектов уже достиг 20…40 лет). Высокие технико-экономические показатели и надежность подтверждены многолетней эксплуатацией на ряде объектов Кривого Рога, Марганца, Ингульца, Донецка, Запорожья, Лисичанска, Белгорода, Тулы, Астрахани, Тюмени, Тобольска, набережных Челнов, Казани, Саратова и Саратовской области, Москвы и Московской области и др.  Обеспечение устойчивости бортов карьеров, строительных котлованов и естественных откосов, в т.ч. берегоукрепление Горизонтальные дренажные скважины длиной до 150 м обеспечивают устойчивость бортов и предотвращение фильтрационных деформаций. Применяются также на природных склонах, в откосах дамб и крупных котлованах.

ВОССТАЮЩИЕ СКВАЖИНЫ ИЗ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

 Обеспечение устойчивости бортов карьеров, строительных котлованов и естественных откосов, защита выработок от подземных вод  Инженерно-геологические изыскания С технологией ЛД тесно связана технология сооружения восстающих скважин из горных выработок, подземных полостей, тоннелей и т.п. Такая технология предусматривает бурение веера скважин в вертикальной плоскости в направлениях ±90° от зенита. Назначение восстающих скважин может быть различным, но на практике это чаще дренажные, разведочные или тампонажные скважины. Технология и технические средства для сооружения восстающих скважин также в свое время были разработаны в ВИОГЕМе и реализованы на целом ряде объектов на территории стран СНГ и за рубежом.Технология работ на основе применения специального станка УДБ-8М, фильтров диаметром до 138 мм и оснастки скважин произвольного направления глубиной до 300 м, разработанных в ВИОГЕМ, обеспечивают рациональный режим водоотбора и длительную эффективную и экономичную самотечную эксплуатацию скважин.

ПРОХОДКА "ПРОКОЛОВ" БУРОВЫМ СПОСОБОМ

 Прокладка трубопроводов бестраншейным способом. Применение высокоэффективных бестраншейных способов прокладки жизненно-важных коммуникаций, включая: газо-, водо- тепло-, электроснабжение, хозбытовую и ливневую канализации и т.п. позволяет избежать дорогостоящих и весьма неудобных траншейных и восстановительных работ, разрушение дорожного и пешеходного сообщения. Для этих целей применяются особые комплексы технических средств и технологии ведения буровых работ, при которых буровые снаряды, действуя под землей, позволяют сохранять зеленые насаждения, растительную поверхность и окружающую среду, пройти под сооружениями в стесненных условиях городской застройки даже в обводненных и плывунных грунтах. Для прокладки подземных коммуникаций в ВИОГЕМе были разработаны и широко применяются относительно легкие буровые установки, которые показали хорошие результаты. Опыт показал, что бурение скважины большого диаметра рационально проводить буровой установкой типа УЛБ-130, в состав которой входит собственно буровой агрегат, маслостанция, пульт управления и насос. Была разработана рациональная технология, специальное оборудование и оснастка, с помощью которых сооружено сотни скважин-проколов. Оригинальная технология проходки "проколов" под авто- и железнодорожными магистралями, улицами и другими объектами в условиях обводненности и плывунности грунтов позволяет проходить "проколы" длиной до 50 м при диаметре кожуха до 830 мм.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ И НАКЛОННОЕ БУРЕНИЕ

 Инженерно-геологические изыскания.  Наблюдательные скважины.  Инъекционное и виброинъекционное закрепление грунтов. Применение разработанных в ВИОГЕМ технологических схем и оснастки позволяет эффективно выполнять работы по инъекционному укреплению оснований объектов различного назначения и сооружению противофильтрационных завес инъекционного типа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Производственная база предприятия включает в себя более 50 единиц автотехники: 4 бульдозера, 10 стационарных буровых установок, 4 передвижные буровые установки (ГАЗ-66, МАЗ-500А, УРАЛ-4320, УРАЛ-4320-1951-40), буровая установка УДБ-8.01 6 дизель-электростанций, автокраны (КС-4574А (КРАЗ 6501), КС-3574 (УРАЛ-5557), КС-45719-1 (КамАЗ 532150), КС-45721 (КамАЗ 53228С)), грейферы, экскаваторы (ЕК-18, ЭО-2621 (тр-р ЮМЗ-6Л), ЭО-5124А, ЭО-3323), козловые краны, буровые насосы, бетононасосы и насосы для воды. барражные машины циклического и непрерывного действия конструкции ВИОГЕМ. Также на базе предприятия имеется опытно-экспериментальный завод по производству и ремонту специальных видов технологического оборудования, оснащенный стендами для его испытаний.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

 Лучевой дренаж жилмассива «Крестьянские места», г. Тюмень;  Лучевой дренаж ДС «Космос», г. Белгород;  Противооползневые мероприятия в г. Хадыженск, Краснодарского края для защиты нефтепроводов высокого давления методом лучевого дренажа;  Лучевой дренаж борта карьера Лебединского ГОКа;  Лучевой дренаж промплощадки Ногинского мясокомбината, Московской обл.;  Лучевой дренаж горнолыжного комплекса в Новопеределкино, г.Москва;  Лучевой дренаж жилого дома в г. Лобня;  Лучевой дренаж жилого дома по ул. Усачева, г. Москва;  Лучевой дренаж жилых домов в массиве Куркино, г. Москва;  Лучевой дренаж жилого дома по ул. Мишина, г. Москва;  Лучевой дренаж Волоколамского тоннеля, г. Москва;  Лучевой дренаж строящихся жилых домов в г. Щёлково;  Лучевой дренаж производственного цеха ООО «Балаковские минеральные удобрения», Саратовская обл.;  Укрепление фундаментов жилых домов в г.Белгороде, методом виброинъектирования, а также методом сооружения контрфорсов с опорой на буронабивные сваи;  Сооружение самотечной фекальной канализации глубокого заложения бестраншейным способом в г.Губкин;  Сооружение буровых свайных оснований различного назначения, в т.ч. буронабивных свай в Белгородской области;  Строительство 5-ти комплексов лучевого дренажа на Увекской нефтебазе в г. Саратове с целью локализации очага загрязнений и предотвращения поступления нефтепродуктов в р. Волгу на участке протяженностью порядка 1000 м. Загрязненные воды из системы дренажа отведены в действующие очистные сооружения;  Два закрытых перехода под железной дорогой в районе п. Зеленый (Люберцы) для прокладки кабеля;  Бестраншейный ремонт водопровода горячей воды для ГЭС-1 «Мосэнерго»;  Лучевой дренаж подтапливаемой промплощадки АО «КАМАЗ», г. Набережные Челны;  Кольцевая несущая стена КНС, сооруженная способом «стена в грунте», г. Ростов-на-Дону;  Укрепление оснований зданий и сооружений на Новолипецком металлургическом комбинате;  Лучевой дренаж оползнеопасного склона Акуловской ГЭС «Мосводоканала»;  Лучевой дренаж подтапливаемых памятников культуры и особо значимых сооружений: музей им. Радищева,г. Саратов;  Лучевой дренаж подтапливаемых памятников культуры и особо значимых сооружений: музей Черниговский (Гефсиманский) скит в Сергиевом Посаде;  Лучевой дренаж подтапливаемых памятников культуры и особо значимых сооружений: территория Александровского сада, г. Тобольск (проект);  Модернизация системы вертикального дренажа на Саратовской ГЭС путем применения лучевого дренажа;  Противофильтрационная завеса вокруг отвала фосфогипса ООО «Балаковские минеральные удобрения», Саратовская обл.;  Строительное водопонижение методом лучевого дренажа котлованов цеха полимерных покрытий НЛМК, г. Липецк;  Комплекс мероприятий (защита от затопления, подтопления, упорядочивание поверхностного водоотвода и очистка вод) на территории нефтебазы АО «Туланефтепродукт»;  Многочисленные проколы различного назначения под авто- и железными дорогами в Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Московской, Ленинградской областях, Краснодарском крае;  Защита от подтопления территории в районе улиц Рахова – Белоглинская г. Саратова;  Опытно-промышленный участок стабилизации обводнённых осыпей дна карьера Айхальский ГОК Акционерной Компании «АЛРОСА».

КОНТАКТЫ

Адрес: ОАО "СГСТУ ВИОГЕМ" г.Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 131. тел.: (0722) 26-08-94 (0722) 26-22-43 факс: (0722) 26-76-77 E-mail: mail@viogem.ru Председатель совета директоров ОАО «СГСТУ ВИОГЕМ» Экдышман Антон Самойлович тел.: (0722)26-08-94 Генеральный директор ОАО «СГСТУ ВИОГЕМ» Федоренко Игорь Николаевич тел.: (0722)26-19-33 Заместитель Председателя совета директоров ОАО «СГСТУ ВИОГЕМ» по общим вопросам Нудельман Вениамин Эмануилович тел.: (0722)31-57-04